## Ausschreibungstext							Seite: 	1	
											Datum:

## Pos.-Nr.							Menge		Einheitspreis		Gesamtbetrag

## je Einheit	in EURO		in EURO

## 10	Trennwandsystem: TP 28

der Firma

### Tw-Tec Trennwandtechnik GmbH

Boelstrasse 10
57518 Alsdorf

# Telefon:	02741 / 93 81 38-0

##### Telefax:	02741 / 93 81 38-20

www.tw-tec.de - info@tw-tec.de

Konstruktion der Wände und Türen
Die Trennwandelemente sind in Sandwich-Bauweise ausgeführt. Alle Ecken und Kanten sind körperfreundlich abgerundet.
Die Sandwich-Elemente sind durch einen innenliegenden Rahmen stabilisiert. Der Hohlraum der Elemente wird vollflächig mit FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum (auf Wasserbasis) ausgeschäumt, der die Halbschalen absolut planeben und unlösbar miteinander verbindet. Die Elemente sind im Türbereich seitlich mit Aluminium-Profilen (Multileiste) flächenbündig geschlossen, die gleichzeitig als Türanschlag und als Sichtschutz dienen. Ober- und Unterseiten der Elemente werden mit schwarzen, weißen oder grauen formbündigen Kunststoffprofilen geschlossen (Alternativ: Aluminium-Profile).
Elementstärke: 28 mm

Material
Stahl, feuerverzinkt (DX 51 D+Z 275), mit Polyester-Epoxidharz - Pulverbeschichtung.
Oberfläche: Glatt  (Alternativ: Strukturiert oder Anti-Graffiti)
Lackschichtendicke: ca. 60 µm.
Einbrennbedingungen: Objekttemperatur ca. 180°C. 
Die Oberfläche zeichnet sich durch hohe Kratz- und Schlagbeständigkeit sowie Farbton- und Hitzebeständigkeit aus. 
Die Oberflächenbehandlung ist auf Feuchtraumbedingung ausgerichtet.

Beschläge
Die Türen werden durch verdecktliegende Scharniere aus Vollkunststoff, die in der Kopfleiste integriert sind, mittels einer Feder stets geschlossen oder geöffnet gehalten.
Alternativ: 	- 2 kräftige Edelstahl-Rollenbänder (steigend)   
	- Aufgesetzte Kunststoff- oder Aluminiumbänder

Standardverriegelung 
Drehriegelverschluß mit aufgesetzter Frei/Besetzt- Anzeige mit Notentriegelung in den Farben: Weiß, Schwarz, Grau, Rot oder Blau. An der Türinnen und -außenseite ist je ein Türknopf angebracht.

Alternative Verriegelungen
- Einsteckschloß für Drückergarnitur mit Edelstahl-Stulp, keine überstehenden Kanten,    
  Riegel aus Metall. Drückergarnitur Fabr.: ___________
  (Wahlweise BAD oder PZ-Ausführung) 
- Riegelschloß für Knopfgarnitur mit Edelstahl-Stulp, keine überstehenden Kanten, Riegel  
  aus Metall. Knopfgarnitur Fabr.: ___________
  (Wahlweise BAD oder PZ-Ausführung) 
- Zentralverriegelung oder Unterbank-Zentralverriegelung für Wechselkabinen.

Kabinenhöhe:
2.000 mm inkl. 150 mm Fußluft (Standard)
Alternativ: Plattenhöhe bis 2000 mm

## Ausschreibungstext							Seite: 	2	
											Datum:

## Pos.-Nr.							Menge		Einheitspreis		Gesamtbetrag

## je Einheit	in EURO		in EURO

Edelstahl-Stützfuß 
Der stufenlos höhenverstellbare Stützfuß mit angeschweißtem Teller und trittsicherer Abdeck-Rosette besteht komplett aus Edelstahl nach DIN 1.4301.

Kopfleiste 
Die Frontseiten der Anlagen werden durch optimal stabilisierende Alu-Kopfleisten (pulverlackbeschichtet) verbunden.

Wandanschluß
Der Wandanschluß erfolgt durch ein Aluminium-U-Profil (pulverlackbeschichtet).
Alternativ: Wandanschluß als Schattenfuge

Standardfarben
Platten und Profile: RAL 9010 und RAL 7035
Alternativ: Jeder Farbton nach RAL. (NCS-Farbton auf Anfrage)

...... Stück	....................		....................