## Ausschreibungstext							Seite: 	1	
											Datum:

## Pos.-Nr.							Menge		Einheitspreis		Gesamtbetrag

## je Einheit	in EURO		in EURO

## 10	Trennwandsystem: T 28 Cool	(Für Kaltgangeinhausungen)

der Firma

### Tw-Tec Trennwandtechnik GmbH

Boelstrasse 10
57518 Alsdorf

# Telefon:	02741 / 93 81 38-0

##### Telefax:	02741 / 93 81 38-20

www.tw-tec.de  -  info@tw-tec.de

Konstruktion der Wände und Türen
Die Trennwandelemente sind in Sandwich-Bauweise ausgeführt. Alle Ecken und Kanten sind körperfreundlich abgerundet.
Die Sandwich-Elemente sind durch einen innenliegenden Rahmen stabilisiert. Der Hohlraum der Elemente wird vollflächig mit FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum (auf Wasserbasis) ausgeschäumt (oder mit XPS-Hartschaum ausgeklebt), der die Halbschalen absolut planeben und unlösbar miteinander verbindet. Die Elemente sind im Türbereich seitlich mit Aluminium-Profilen (Multileiste) flächenbündig geschlossen, die gleichzeitig als Türanschlag und als Sichtschutz dienen. Ober- und Unterseiten der Elemente werden mit schwarzen, weißen oder grauen formbündigen Kunststoffprofilen geschlossen (Alternativ: Aluminium-Profile).

Material
Stahlblech (feuerverzinkt) oder Aluminiumblech, mit Polyester-Epoxidharz - Pulverbeschichtung.
Oberfläche: Glatt (Alternativ: Strukturiert oder Anti-Graffiti), Lackschichtendicke: ca. 60 µm.
Die Oberfläche zeichnet sich durch hohe Kratz- und Schlagbeständigkeit sowie Farbton- und Hitzebeständigkeit aus.
Die Oberflächenbehandlung ist auf Feuchtraumbedingung ausgerichtet. 

Türen
Die Türen werden vorwiegend als Schiebetüre ausgeführt - wahlweise mit, oder ohne Fenstereinsatz.
(Flügeltüren werden durch Edelstahl-Rollenbänder stets geschlossen gehalten.)
Alternativ: - Schiebetüre aus Sicherheitsglas
	 - gegenläufiges Schiebetürpaar (Doppelschiebetüre)
	 - Schiebetüren mit Motorantrieb 

Wandanschluß
Der Wand- und Bodenanschluss erfolgt durch ein Aluminium-U-Profil (pulverlackbeschichtet).

Standardfarben
Platten und Profile: RAL 9005, RAL 9010 und RAL 7035
Alternativ: Jeder Farbton nach RAL. (NCS-Farbton auf Anfrage)

...... Stück	....................		....................